## Slide 1
Eugeniusz Rosołowski
Katedra Energoelektryki
e-mail: eugeniusz.rosolowski@pwr.edu.pl
pok. 420, D-20
Modele łączników elektronicznych
Modelowanie z użyciem programu ATP-EMTP
Notes: Wilhelm Rojewski Nałęczów 28-29.05.2007
<number>

## Slide 2
Notes: Wilhelm Rojewski Nałęczów 28-29.05.2007
<number>

## Slide 3: Rodzaje łączników elektronicznych dostępnych w edytorze ATPDraw
<number>
<number>
Dioda (łącznik Type-11)
Vig – napięcie zapalania, V;
Ihold – minimalny prąd przewodzenia, A;
Tdeion – czas dejonizacji, s;
CLOSED – stan początkowy (>0 – zamknięty w stanie początkowym).

## Slide 4: Rodzaje łączników elektronicznych dostępnych w edytorze ATPDraw
<number>
Tyrystor (łącznik Type-11)
Vig – napięcie zapalania, V;
Ihold – minimalny prąd przewodzenia, A;
Tdeion – czas dejonizacji, s;
CLOSED – stan początkowy (>0 – zamknięty w stanie początkowym);
GIFU >0 – załączony algorytm Gifu.

## Slide 5: Rodzaje łączników elektronicznych dostępnych w edytorze ATPDraw
<number>
Triak (łącznik Type-12)
Vig – napięcie zapalania, V;
Ihold – minimalny prąd przewodzenia, A;
Tdeion – czas dejonizacji, s;
CLOSED – stan początkowy (>0 – zamknięty w stanie początkowym).

## Slide 6: Rodzaje łączników elektronicznych dostępnych w edytorze ATPDraw
<number>
Łącznik sterowany (łącznik Type-13)
Vig – napięcie zapalania, V;
CLOSED – stan początkowy (>0 – zamknięty w stanie początkowym);
GIFU >0 – załączony algorytm Gifu.

## Slide 7
Rodzaj | Nazwa/symbol | Parametry | Uwagi
TYPE-11 | Dioda | Vig [V] Ihold [A] Tdeion [s] CLOSED | Zaczyna przewodzić przy u > Vig; wyłącza się gdy i < Ihold; zaczyna ponownie przewodzić, gdy u > Vig przez czas Tdeion. CLOSED > 0 – zamknięta w początkowym stanie ustalonym.
 | Tyrystor | Vig [V] Ihold [A] Tdeion [s] CLOSED GIFU | Łącznik sterowany sygnałem TACS lub MODELS. Parametry, jak w diodzie; ponadto: GIFU >0 – uruchomiony zostaje algorytm GIFU.
 | DIODEN (ideal) | Vig [V] Ihold [A] Rf [W] Tdeion [s] CLOSED | Parametry, jak w diodzie; ponadto: Rf – szeregowo włączona rezystancja.
TYPE-12 | Triak | Vig [V] Ihold [A] CLOSED | Triak sterowany sygnałami S (spark) oraz C (clamp). Parametry, jak w diodzie (bez Tdeion).
TYPE-13 | Łącznik sterowany z TACS (MODELS) | CLOSED GIFU | Łącznik bezwzględnie sterowany sygnałem TACS lub MODELS; CLOSED > 0 – zamknięta w początkowym stanie ustalonym; GIFU >0 – uruchomiony zostaje algorytm GIFU.
TYPE-92 | DIODEN (two segments) | Vig [V] Rf [W] CLOSED Rb [W] | Opornik nieliniowy z dwu-segmentową charakterystyką. Parametry, jak w diodzie; ponadto: Rf – szeregowo włączona rezystancja dla dodatniego kierunku przewodzenia, Rb – dla kierunku przeciwnego (u < Vig).
 | DIODEN (Shockley) | Vig [V] Rf [W] CLOSED Rb [W] Is [A] Vmax [V] NP | Opornik nieliniowy z liczbą segmentów NP+2 o charakterystyce: i=Is*(exp(u/Vig)-1).
 | DIODEN (point list) | Rf [W] CLOSED Rb [W] | Opornik nieliniowy określony przez max. 23 punkty. Rf, Rb – szeregowo włączone rezystancje, jak w two segments..

## Slide 8: Algorytm GIFU
<number>
Przykład 1:
W stanie początkowym SIG = 1 i łącznik jest zamknięty. Otwarcie następuje w czasie t = 4s.
Prąd i1 pozostaje ciągły, więc o załączenie konkurują diody D1 oraz D2.
Symulacje wykonano dla GIFU = 0 oraz GIFU = 1 (sterowanie odbywa się z bloku MODELS).

## Slide 9: Algorytm GIFU
<number>
Przełączenie bez GIFU - prądy.
Po zainicjowaniu przełączenia następują kilkuetapowe przełączenia z pojawiającymi się impulsami prądowymi (dioda D2 przewodzi w odwrotnym kierunku).

## Slide 10: Algorytm GIFU
<number>
Przełączenie bez GIFU - napięcia.
Po zainicjowaniu przełączenia następują kilkuetapowe przełączenia z pojawiającymi się impulsami napięciowymi o dużej amplitudzie, co jest związane ze zmianą prądu płynącego przez indukcyjność.

## Slide 11: Algorytm GIFU
<number>
Porównanie:
GIFU = 0
GIFU = 1

## Slide 12: Algorytm GIFU
<number>
Przykład 2:
Prąd iL pozostaje ciągły, więc po wyłączeniu zaczyna przewodzić dioda DIODEU.
Przy GIFU = 0 przełączenie odbywa się w dwóch krokach. Przy GIFU = 1 nie występują przepięcia.
SIG1 = SIG2:
oba wyłączniki są wyłączane jednocześnie.

## Slide 13: Algorytm GIFU
<number>
Przykład 2, GIFU = 0:
prądy
napięcia

## Slide 14: Algorytm GIFU
<number>
Przykład 2, GIFU = 1:
prądy
napięcia

## Slide 15: Algorytm GIFU
<number>
Przykład 3: przekształtnik AC-AC, sterowany dwa układy PWM (MSI)

## Slide 16: Algorytm GIFU
<number>
Przykład 3: struktura układu przełączającego
Prostownik i falownik mają jednakową strukturę.

## Slide 17: Algorytm GIFU
<number>
Impulsy sterujące falownikiem – górne połówki
faza A
faza C
faza B

## Slide 18: Algorytm GIFU
<number>
Impulsy sterujące falownikiem – górne/dolne, faza A
część dolna
część górna

## Slide 19: Algorytm GIFU
<number>
Prądy w diodach, faza A
GIFU = 0
GIFU = 1

## Slide 20: Algorytm GIFU
<number>
Prądy w obciążeniu falownika, GIFU = 1,
f = 35 Hz

## Slide 21: Algorytm GIFU
<number>
Napięcia na obciążeniu przekształtnika, GIFU = 1

## Slide 22: Algorytm GIFU
<number>
Napięcie zasilania przekształtnika, GIFU = 1

## Slide 23: Algorytm GIFU
<number>
Prądy na wejściu przekształtnika, GIFU = 1